## Slide 1: Calcolatori Elettronici Esercitazione 0
M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Grosso
Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

## Slide 2: Obiettivi
Acquisire familiarità con il simulatore QtSpim
Esempi mirati a :
  Costruire un programma a partire dal template
  Dichiarare Variabili
  Manipolare dati da Memoria a Registro
  Manipolare dati da Registro a Memoria
  I/O basico da Console

## Slide 3: Esercizio 1
Scrittura di un valore in un registro e sua verifica su QtSpim.
Vengono memorizzati
    $t0 valore 10 decimale
    $s0 valore AB esadecimale

## Slide 4: Soluzione-1
.data
.text
.globl main
.ent main
main:
li $t0, 10
li $s0, 0xdc
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 5: Esercizio 2
Scrittura di un valore in una cella di memoria
Dichiarazione della variabile inizializzata con il valore 3 decimale
    wVar: .word 3

## Slide 6: Soluzione-2
.data
wVar: .word 3
.text
.globl main
.ent main
main:
li $t0, 10
sw $t0, wVar
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 7: Esercizio 3
Somma di 2 valori contenuti in due variabili e memorizzazione risultato in una variabile Risultato
I due operandi
    wOpd1: .word 10
    wOpd2: .word 24
  La variabile Risultato
    wResult: .space 4

## Slide 8: Soluzione-3
.data
wOpd1: .word 10
wOpd2: .word 24
wResult: .space 4
.text
.globl main
.ent main
main:
lw $t0, wOpd1
lw $t1, wOpd2
add $t2, $t1, $t0
sw $t2, wResult
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 9: Esercizio 4
Somma degli elementi di un Vettore (I)
  wVett: .word 5, 7, 3, 4,
Risultato in una variabile Risultato
  wResult: .space 4
Tecnica molto semplice fatta di somme succesive con utilizzo di un Registro come accumulatore.
  $t1 ACCUMULATORE
  $t0 INDIRIZZO Vettore
  $t2 Secondo OPERANDO

## Slide 10: Soluzione-4
.data
wVett: .word 5, 7, 3, 4, 3
wResult: .space 4
.text
.globl main
.ent main
main:
li $t1, 0
la $t0, wVett
lw $t2, ($t0) # 0
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 1

## Slide 11: Soluzione-4
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 2
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 3
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # 4
lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
sw $t1, wResult
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 12: Esercizio 5
Somma degli elemnti di un Vettore (II) con un loop
Registri
  $t0. Indirizzo Vettore
  $t1. Accumulatore
  $t2. Temporaneo
  $t3. Contatore

## Slide 13: Soluzione-5
.data
DIM=15
wVett: .word 2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23
wResult: .space 4
.text
.globl main
.ent main
main:
li $t1, 0
li $t3, DIM
la $t0, wVett

## Slide 14: Soluzione-5
ciclo: lw $t2, ($t0)
add $t1, $t1, $t2
add $t0, $t0, 4 # ++
sub $t3, $t3, 1
beq $t3, 0, fine
j ciclo
fine: sw $t1, wResult
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 15: Esercizio 6
Lettura da tastiera e visualizzazione a video di un vettore di 5 caratteri
Registri
  $t0. Indirizzo Vettore
  $t1. Contatore
  Syscall 1.Print integer($a0 = integer)
  Syscall 4.Print string ($a0 = string)
  Syscall 5.Get integer ($v0 = integer)

## Slide 16: Esercizio 6
Tipo asciiz - NULL terminated ASCII string
  .asciiz "Inserire numeri\n"
Il NULL è un carattere ASCII non stampabile e viene utilizzato per contrassegnare la fine della stringa. La terminazione NULL è standard ed è richiesta dal servizio di sistema della stringa di stampa (per funzionare correttamente).

## Slide 17: Esercizio 6
Get Integer, si chiude con un ENTER
Non viene eseguito nessun controllo su tipo di carattere inserito ( se corrisponde ad una cifra numerica)
  li $v0, 5
  syscall #(result in $v0)
  sw $v0, ($t0)

## Slide 18: Soluzione-6-1
.data
DIM=4
wRes: .space 20
message_in : .asciiz "Inserire numeri\n"
message_out : .asciiz "Numeri inseriti\n"
space : .ascii " ; "
.text
.globl main
.ent main
main:
la $a0, message_in
li $v0, 4
syscall
la $t0, wRes
li $t1, 0

## Slide 19: Soluzione-6-2
uno: li $v0, 5 # Read integer
syscall # system call (result in $v0)
sw $v0, ($t0)
beq $t1, DIM, print_num
add $t1, $t1, 1
add $t0, $t0, 4
j uno
print_num: la $a0, message_out
li $v0, 4
syscall
la $t0, wRes
li $t1, 0 # contatore
ciclo_print: li $v0, 1 # call code, print int
lw $a0, ($t0) # value for int to print
syscall # system call

## Slide 20: Soluzione-6-3
beq $t1, DIM, fine
la $a0, space
li $v0, 4
syscall
add $t1, $t1, 1
add $t0, $t0, 4
j ciclo_print
fine: nop
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 21: Esercizio 7
Ricerca del carattere minimo, vengono inseriti da tastiera DIM valori, si calcola il minimo e si visualizza
Registri
  $t0. Indirizzo Vettore
  $t1. Contatore
  $t2. Valore Minimo
  $t3. Temporaneo

## Slide 22: Soluzione-7-1
.data
DIM=4
wVet: .space 20
wRes: .space 4
message_in : .asciiz "Inserire numeri\n"
message_out: .ascii "Valore Minimo : "
.text
.globl main
.ent main
main:
la $t0, wVet
li $t1, 0 # contatore
la $a0, message_in
li $v0, 4
syscall

## Slide 23: Soluzione-7-2
uno: li $v0, 5 # Read integer
syscall # system call (result in $v0)
sw $v0, ($t0)
beq $t1, DIM, calc
add $t1, $t1, 1
add $t0, $t0, 4
j uno
calc: la $t0, wVet
li $t1, 0 # contatore
lw $t2, ($t0) # $t2 memorizzo MIN
loop_min: beq $t1, DIM, print_num
lw $t3, ($t0)
blt $t3, $t2, change_min
add $t1, $t1, 1
add $t0, $t0, 4
j loop_min

## Slide 24: Soluzione-7-3
change_min: lw $t2, ($t0)
j loop_min
print_num: la $a0, message_out # addr of NULL
li $v0, 4 # call code, print
syscall # system call
li $v0, 1 # call code, print int
move $a0, $t2 # value for int to print
syscall # system call
fine: nop
li $v0, 10
syscall
.end main