## Slide 1: Calcolatori Elettronici Esercitazione 1
M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Grosso
Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

## Slide 2: Obiettivi
Assegnazione di valori a registri e in memoria
Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
  con segno/senza segno
  tra due registri o tra registro e immediato
Istruzioni di input/output
  lettura di un intero inserito da tastiera
  stampa a video di interi e stringhe

## Slide 3: Esercizio 1
Siano date le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:
    n1: .byte 10
    n2: .byte 0x10
    n3: .byte '1'
  Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, res
  Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: res = n1 - n2 + n3

## Slide 4: Soluzione
.data
n1: .byte 10
n2: .byte 0x10
n3: .byte '1'
res: .space 1
.text
.globl main
.ent main
main: lb $t0, n1
lb $t1, n2
sub $t0, $t0, $t1
lb $t1, n3
add $t0, $t0, $t1
sb $t0, res
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 5: Esercizio 2
Siano date cinque variabili di tipo byte:
var1 = ‘m’, var2 = ‘i’, var3 = ‘p’, var4 = ‘s’, var5 = 0
Si scriva un programma che converta in maiuscolo le prime 4 variabili.
Successivamente, stampare una stringa utilizzando la system call 4 e copiando in $a0 l’indirizzo di var1.
Quali sono i caratteri stampati a video? A cosa serve var5?

## Slide 6: Soluzione
.data
var1: .byte 'm'
var2: .byte 'i'
var3: .byte 'p'
var4: .byte 's'
var5: .byte 0
.text
.globl main
.ent main
main: li $t0, 'A'
li $t1, 'a'
sub $t0, $t0, $t1
lb $t1, var1 # conversione prima variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var1

## Slide 7: Soluzione
lb $t1, var2 # conversione seconda variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var2
lb $t1, var3 # conversione terza variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var3
lb $t1, var4 # conversione quarta variabile
add $t1, $t1, $t0
sb $t1, var4
la $a0, var1 # stampa
li $v0, 4
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 8: Esercizio 3
Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:
    op1: .byte 150
    op2: .byte 100
  Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la system call 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

## Slide 9: Soluzione
.data
op1: .byte 150
op2: .byte 100
.text
.globl main
.ent main
main: lbu $t0, op1
lb $t1, op2 # equivalente a lbu $t1, op2
add $a0, $t0, $t1
li $v0, 1
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 10: Esercizio 4
Sia data la seguente variabili di tipo word inizializzata in memoria:
    var: .word 0x3FFFFFF0
  Si memorizzi nel registro $t1 il doppio del valore di var e poi lo si stampi a video.
  Aggiungere a $t1 il valore immediato 40 (usando un altro registro come destinazione per non modificare $t1). Cosa accade? E’ possibile stampare un risultato numerico?

## Slide 11: Esercizio 4 (cont.)
Ripetere l’operazione precedente, ma questa volta porre 40 nel registro $t2 e poi sommare $t1 e $t2. E’ possibile stampare a video un risultato numerico?

## Slide 12: Soluzione
.data
var: .word 0x3FFFFFF0
.text
.globl main
.ent main
main: lw $t0, var
add $t1, $t0, $t0 # prima somma
move $a0, $t1
li $v0, 1
syscall
addiu $a0, $t1, 40 # seconda somma
li $v0, 1
syscall
#addi $a0, $t1, 40 #scatena l'eccezione di overflow
#li $v0, 1
#syscall

## Slide 13: Soluzione
li $t2, 40 # terza somma
addu $a0, $t1, $t2
li $v0, 1
syscall
#add $a0, $t1, $t2 # scatena l'eccezione di overflow
#li $v0, 1
#syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 14: Rappresentazione dei numeri
Complemento a 2 |  | Binario puro
-1 | 0xFFFFFFFF | 4.294.967.296
-2 | 0xFFFFFFFE | 4.294.967.295
 | … | 
-2.147.483.648 | 0x80000000 | 2.147.483.648
2.147.483.647 | 0x7FFFFFFFF | 2.147.483.647
 | … | 
1 | 0x00000001 | 1
0 | 0x00000000 | 0

## Slide 15: Verifica dell’overflow in Ca2
Sommando 1 a 0x7FFFFFFF, il risultato ottenuto in complemento a 2 su 32 bit (0x80000000) è in overflow
Quando il risultato dell’operazione genera overflow, ADD e ADDI scatenano un’eccezione, interrompendo l’esecuzione del programma corrente.
ADDU e ADDIU non scatenano alcuna eccezione: in questo, caso per verificare l’overflow in Ca2, è possibile confrontare il segno del risultato con quello degli operandi (se la somma di due operandi con lo stesso segno produce un risultato di segno opposto, c’è overflow).

## Slide 16: Verifica dell’overflow in binario puro
Sommando 1 a 0xFFFFFFFF, il risultato ottenuto in binario puro su 32 bit (0x00000000) è in overflow.
In questo caso ADD, ADDIU, ADD e ADDI si comportano allo stesso modo: effettuano la somma e non scatenano nessuna eccezione (ADD e ADDI scatenano comunque l’eccezione descritta nella slide precedente).
Volendo estendere la rappresentazione numerica lavorando in binario puro, si usano le istruzioni ADDU e ADDIU, e per il controllo dell’overflow occorre verificare che il risultato sia maggiore dei due operandi.

## Slide 17: Esercizio 5
Utilizzando la system call 5, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in $t1.
Leggere un altro intero e salvarlo in $t2.
Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di $t1 e $t2.
Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.

## Slide 18: Soluzione
.data
message: .asciiz "Inserisci un numero: "
.text
.globl main
.ent main
main: la $a0, message #lettura primo numero
li $v0, 4
syscall
li $v0, 5
syscall
move $t1, $v0

## Slide 19: Soluzione
la $a0, message #lettura secondo numero
li $v0, 4
syscall
li $v0, 5
syscall
move $t2, $v0
#scambia $t1 e $t2 senza usare altri registri
add $t1, $t1, $t2
sub $t2, $t1, $t2
sub $t1, $t1, $t2
li $v0, 10
syscall
.end main