## Slide 1: Calcolatori Elettronici Esercitazione 2
M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Grosso
Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

## Slide 2: Obiettivi
Istruzioni di salto
Istruzioni logiche

## Slide 3: Esercizio 1
Si scriva un programma che richieda all’utente un intero positivo e quindi dica se il valore introdotto è pari oppure dispari
Per la determinazione del pari/dispari si utilizzi un’operazione di and logico con il valore 1

## Slide 4: Soluzione
.data
paris: .asciiz "pari"
disparis: .asciiz "dispari"
.text
.globl main
.ent main
main:
li $v0, 5
syscall
andi $t0, $v0, 1
la $a0, paris
beq $t0, $zero, salto
la $a0, disparis
salto: li $v0, 4
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 5: Esercizio 2
Si scriva un programma che
  Acquisisca due interi positivi
  Verifichi che gli interi acquisiti siano rappresentabili su byte, e in questo caso esegua la seguente operazione logica bitwise e scriva sulla console il risultato ottenuto (intero):
C = NOT(A AND (NOT(B))) OR (A XOR B)
  Altrimenti, dia un messaggio di errore.

## Slide 6: Soluzione
.data
err_mess: .asciiz "Introdurre valori compresi tra -127 e 128"
.text
.globl main
.ent main
main:
li $v0, 5
syscall
li $t1, 0xFFFFFF00
and $t0, $v0, $t1 # A in $t0
bne $t0, 0, errore
li $v0, 5
syscall
and $t1, $v0, $t1 # B in $t1
bne $t1, 0, errore

## Slide 7: Soluzione [cont.]
not $t3, $t1 # not B
and $t3, $t0, $t3 # A and (not B)
not $t3, $t3 # not (A and (not B))
xor $t0, $t0, $t1 # A xor B
or $t0, $t0, $t3 # not (A and (not B)) or (A xor B)
li $t1, 0x000000FF
and $t0, $t0, $t1
move $a0, $t0
li $v0, 1
syscall
j fine
errore: la, $a0, err_mess
li $v0, 4
syscall
fine: li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 8: Esercizio 3
Si scriva un programma che conti il numero di bit a 1 nella rappresentazione binaria di una variabile di tipo halfword.

## Slide 9: Soluzione
.data
num: .half 1979
.text
.globl main
.ent main
main: and $t3, $0, $0 # azzeramento risultato
and $t4, $0, $0 # azzeramento indice
lh $t0, num
li $t1, 1
ciclo: and $t2, $t0, $t1
beq $t2, 0, next
addi $t3, $t3, 1
next: sll $t1, $t1, 1
addi $t4, $t4, 1
bne $t4, 16, ciclo
move $a0, $t3 # stampa risultato
li $v0, 1
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 10: Esercizio 4
Date tre variabili word inizializzate in memoria, si scriva un programma che le stampi a video in ordine crescente
  È possibile usare l’algoritmo descritto con il seguente pseudocodice:
if (a > b)
swap(a, b);
if (a > c)
swap(a, c);
if (b > c)
swap(b, c);

## Slide 11: Soluzione
.data
v0: .word 1249
v1: .word 2198
v2: .word -968
.text
.globl main
.ent main
main: lw $t0, v0
lw $t1, v1
lw $t2, v2
blt $t0, $t1, salto1
move $t3, $t0
move $t0, $t1
move $t1, $t3
salto1: blt $t0, $t2, salto2
move $t3, $t0
move $t0, $t2
move $t2, $t3
salto2: blt $t1, $t2, salto3
move $t3, $t1
move $t1, $t2
move $t2, $t3
salto3: move $a0, $t0
li $v0, 1
syscall
li $a0, '\n'
li $v0, 11
syscall
move $a0, $t1
li $v0, 1
syscall
li $a0, '\n'
li $v0, 11
syscall
move $a0, $t2
li $v0, 1
syscall
li $a0, '\n'
li $v0, 11
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main

## Slide 12: Esercizio 5
La system call 5 permette di leggere in input un numero intero senza segno.
Cosa succede se l’utente introduce da tastiera un carattere non numerico?
Si realizzi un programma per effettuare una lettura robusta di un numero intero.
Il programma deve leggere singoli caratteri tramite la system call 12, verificare se sono cifre e terminare quando è letto ‘\n’.

## Slide 13: Soluzione
.data
char: .space 1
messageInput: .asciiz "Inserisci un numero: "
messageError: .asciiz "\nL'input non e' un numero valido."
messageOk: .asciiz "L'input e' corretto."
messageEmpty: .asciiz "Non e' stato inserito nessun numero!"
.text
.globl main
.ent main
main: la $a0, messageInput
li $v0, 4
syscall
move $t0, $0 #contatore numero di caratteri letti loop: li $v0, 12 # lettura di un carattere
syscall

## Slide 14: Soluzione
beq $v0, '\n', exitLoop
blt $v0, '0', notANumber
bgt $v0, '9', notANumber
addi $t0, $t0, 1
b loop
exitLoop: beq $t0, 0, noInput
la $a0, messageOk
b printMessage
noInput: la $a0, messageEmpty
b printMessage
notANumber: la $a0, messageError
printMessage: li $v0, 4
syscall
li $v0, 10
syscall
.end main